## Slide 1: MA 汇报2
Fang
14. July 2026

## Slide 2: 目录
1. 数据预处理
2. 特征提取准备
3. Eye-tracking相关

## Slide 3: 数据预处理
预处理
Scenario Segmentation
熟悉原始数据结构
挑战点
方法
提取 Interaction Window
方法
挑战点

## Slide 4: 特征提取准备
1. 难点
序号 | 方面 | 分类 | 主要内容 | 影响
1 | 数据缺失 | 整体 | 所有场景都缺少initiator的NodeID（计算纵向位置 ）；Ego.TTC /THW等大部分值全缺失 | 无法直接统一使用横纵坐标，需额外构造坐标系
 |  | 场景1 | Ego.s缺失 | 
2 | 数据错误/不可用 | 整体 | 所有场景的Initiator.LateralDistance都错误（全是几千的值） | 
 |  | 场景1 | Ego.LaneIdx 错误，不可用；initiator的LaneID没用处 | 
 |  | 场景4 | Ego.LaneIdx错误；initiator的LaneID错误 | 
3 | 道路几何不同 | DLC（2和3） | Interaction窗口内为直线段 | 无法找到统一的特征值；且MLC场景同一坐标系难以构建
 |  | MLC（1和4） | Interaction窗口内initiator大部分位置为曲线段/匝道 | 
2. 方案
MLC和DLC分开处理：DLC根据Ego全局坐标构建坐标系；MLC？（其它MLC场景的建模相关论文选取的基本都为变道车在直线段内的）
总：数据质量不太好，没有一个场景是所有关键数据都可用的，如要使用，需要全部重建+计算；MLC场景有效数据太少，更难选取特征值。（建议三方实验时确保这些数据可用，且设计好MLC interaction区域）

## Slide 5: Eye-tracking相关
Eye-tracking相关
Boris安装
重新命名视频
Boris PPT学习

## Slide 6: 疑问点
1. Interaction Window有关
场景2是否需要这么长？是其他场景2倍，为什么这么设计？若要缩短，选取什么区域？
场景1和4可否把曲线区域去除？若要去，实验中哪个参数可用？（没找到相关）
交互结束点需自己定义（AV变道结束）
2. 特征提取准备有关
场景1和4若要包含曲线段，无法寻找有意义的特征，若以Ego构建统一坐标系，Initiator因为在曲线段，坐标会变化特别大，会干扰训练，那该选取什么特征？
可否先只用DLC数据？先处理DLCMLC待定
3. Eye-tracking相关
标一下顺序视频，记一下撞车视频的编号
时间如何和driving数据对齐？未找到精确秒数，看软件里精确度
想要标注什么参数？有没有看交互车辆
行为编码表在哪？可否演示下怎么标？暂时不需要编码表（想法是暂时先不处理这个数据，费时，压缩建模时间）

## Slide 7: 下一步计划
1. 特征提取准备
对DLC进行特征提取？

## Slide 8: 谢谢

## Slide 9: Backup

## Slide 10: 数据预处理
受试者/名 | Initiator type/Condition | 文件数/.asc | 每个文件场景数 | 总event数
31 | 4(HV1、AV0、AV1、AV2) | 124 | 4 | 496
1. Scenario Segmentation挑战点
不同 condition 的数据格式并不完全一致：AV0 中存在 JPUMultiDriverDemux.driverNumber（区分scenario），AV1 / AV2 / HV1 文件中没有该变量
initiator 的变量名前缀不同（文件内部和文件名称）：AV0、HV1 → HV1~HV4；AV1、AV2 → AV1~AV4
2. Scenario Segmentation方法
Initiator type划分：解析文件名进行分组
Scenario 划分：a.若存在 JPUMultiDriverDemux.driverNumber，就用此参数进行划分；b. 若无，则对Initiator.active状态进行判断，若为1，则数据属于该场景

## Slide 11: 数据预处理
1. 提取Interaction Window挑战点
控制状态会发生跳变：Ego.StateLatAndLong会变为0后再有几帧变为1再变为0
2. 方法
保留最后一个连续的zero segment
3. Interaction Window提取结果
场景1: 15～21s左右；场景2: 39～52s；场景3: 20～27s；场景4: 21～28s